Таблица № 1 (Технические характеристики ДТ серии SXX, оснащённых ТРД)

| Наименование характеристики | модификации |
| --- | --- |
|  | S01 | S10 | S20 | S21 | S22 | S30 | S31 |
| 1.Номинальная статическая характеристика, (НСХ) | 1x Pt100; 2xPt100 1xPt1000; 2xPt1000 | 1x Pt100; 2xPt100 | 1x Pt100; 2xPt100 |
| 2. Класс допуска | А и В в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006 |
| 3. Номинальное значение сопротивления при 0°С, Ом | 100; 1000 | 100 |
| 4. Диапазон измеряемых температур,°С | -50..400 -200…600 -200…850 | -50..400 -200…600 -200…850 | -50..400 -200…600 -200…850 | -50..400 -200…600 -200…850 |
| 5.Номинальное значение относи- тельного сопротивления W 100 | 1,3850 |
| 6.Предел допускаемой абсолютной погрешности,°С | класс А ±(0,15 + 0,002¦ t¦) класс В ±(0,3 + 0,005¦ t¦) |
| 7. Время термической реакции t 0,9, с - в воде 0,2 м/с - в воздухе 1м/с | 5,5 ; 16 86; 200 | 5,5 ; 16 86; 200 | 72 430 | 35 240 | 31 220 | 68;110;215 740;1070;2100 | 140 1350 |
| 8. Схема внутренних соединений | 2-х, 3-х, 4-х проводная |
| 9. Маркировка взрывозащиты (вариантное исполнение) | IEEx ia IIC T6 IEEx d IIC T6 IEEx e IIC T6 | IEEx ia IIC T6 IEEx e IIC T6 | IEEx ia IIC T6 IEEx d IIC T6 IEEx e IIC T6 | IEEx ia IIC T6 IEEx d IIC T6 IEEx e IIC T6 |
| 10. Степень защиты от воды и пыли | IP00 | IP54; IP66 | IP54;IP66 | IP54;IP66 |
| 11. Длина погружаемой части, мм | 275…825 | 95…585 | 160…480 | 160-360 | 160…480 | 80…340 | 82…361 |
| 12. Диаметр погружаемой части, мм | 3; 4,5; 6; 8; | 3; 4,5 | 6; 8 | 6; 8 | 6;8 | 18/9; 24/12; 32/17 | 17:;19;20;22 |
| 13. Материал защитной арматуры | Нержавеющая сталь |
| 14. Средний срок службы, лет | 10 |
| 15. Условия эксплуатации -диапазон температуры окружающего воздуха,°С -относительная влажность, % | -30. ..70 95 |

Таблица № 1 продолжение (Технические характеристики ДТ серии SXX, оснащённых ТРД)

| Наименование характеристики | Модификации |
| --- | --- |
|  | S50 | S60 | S61 | S62 | S81 | S83 | S96 |
| 1.Номинальная статическая характеристика, (НСХ) | 1x Pt100; 2xPt100 | 1x Pt100; 2xPt100 | 1xPt100; 1xPt1000 |
| 2. Класс допуска | А и В в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006 |
| 3. Номинальное значение сопротивления при 0°С, Ом | 100 | 100; 1000 | 100; 1000 | 100 |
| 4. Диапазон измеряемых температур,°С | -50..400 -200…600 -200…850 | -50..400 -200…600 -200…850 | -50..400 -200…600 -200…850 | -50..400 -200…600 -200…850 | Pt100 -200..550 -200…600 Pt1000 -40..400 | -50..400 -200…600 -200…850- |
| 5.Номинальное значение относи- тельного сопротивления W 100 | 1,3850 |
| 6.Предел допускаемой погрешности,°С | класс А ±(0,15 + 0,002¦ t¦) класс В ±(0,3 + 0,005¦ t¦) |
| 7. Время термической реакции t 0,9, с - в воде 0,2 м/с - в воздухе 1м/с Время | 5,5 ; 16 86; 200 | 130;150 1250;1500 | 5.5;10;16; 86;130;200 | 5.5;10;16; 86;130;200 |
| 8. Схема внутренних соединений | 2-х, 3-х, 4-х проводная |
| 9. Маркировка взрывозащиты (вариантное исполнение) | IEEx ia IIC T6 IEEx d IIC T6 IEEx e IIC T6 | IEEx ia IIC T6 IEEx d IIC T6 IEEx e IIC T6 | IEEx ia IIC T6 IEEx d IIC T6 IEEx e IIC T6 | IEEx ia IIC T6 IEEx d IIC T6 IEEx e IIC T6 |
| 10 Степень защиты от воды и пыли | IP54, IP66 | IP54, IP65 | IP65 | IP65 | IP54, IP65 |
| 11. Длина погружаемой части, мм | 93…795 | 64;114;191;257; 343;419;572 | 64…495 | 51;102;178;254; 330;406;559; | 150;250;350; | 85, 115 |
| 12. Диаметр погружаемой части, мм | 3; 4,5; 6; 8; 9,5 | 6 | 6 | 3;4,5; 6 | 3;4,5; 6 | 3;4,5; 6 | 30 |
| 13. Материал защитной арматуры | Нержавеющая сталь |
| 14.Средний срок службы, лет | 10 |
| 15. Условия эксплуатации -диапазон температуры окружающего воздуха,°С -относительная влажность, % | -30. ..70 95 |