Таблица № 2 (Технические характеристики ДТ серии SXX, оснащённых термопарами)

| п/п | Модификации Наименование характеристики | S01 | S02 | S03 | S10 | S20 | S21 | S22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка взрывозащиты головы | 0ExiaIICT6; 1ExibIICT6; 1ExdIICT6; 2ExeIICT6 | _ | 0ExiaIICT6 2ExeIICT6 | 0ExiaIICT6; 1ExibIICT6; 1ExdIICT6; 2ExeIICT6 |
| 2 | Тип термопары | K, N, J, E, T | K, N, J | R, S, B | K, N, J, E, T |
| 3 | Диапазон рабочих температур, °С | - 200….1100 | 300…1600 | - 200….1100 |
| 4 | Класс по ГОСТ Р 8.585-2001 | 1, 2, 3 | 1, 2 | 1, 2, 3 |
| 5 | Пределы допускаемой погрешности: J – класс 1 Е – класс 1 Т – класс 1 K, N – класс 1 S, R – класс 1 J – класс 2 Е – класс 2 Т – класс 2 K, N – класс 2 S, R – класс 2 B – класс 2 Е – класс 3 K, N – класс 3 Т – класс 3 B – класс 3 | при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 750 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 800 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 125 °С Dt = ± 0,5 °С, при t от 125 до 350 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 1300 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от 0 до 1100 °С Dt = ± 1,0 °С, при t от 1100 до 1600 °С Dt = ± (1,0+0,003(t-1100)) °С; при t от 0 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 900 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 900 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 135 °С Dt = ± 1,0 °С, при t от 135 до 400 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 1300 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от 0 до 600 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 600 до 1600 °С Dt = ± 0,0025t; при t от 600 до 1800 °С Dt = ± 0,0025t °С при t от – 200 до – 167 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 167 до 40 °С Dt = ± 2,5 °С; при t от – 250 до – 167 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 167 до 40 °С Dt = ± 2,5 °С; при t от – 200 до – 66 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 66 до 40 °С Dt = ± 1,0 °С; при t от 600 до 800 °С Dt = ± 4,0 °С, при t от 800 до 1800 °С Dt = ± 0,005t °С; |
| 6 | Время термической реакции t0.9 , не более,с | вода: 3,2/10 для Ø 3/6 мм; воздух: 70/170 для Ø 3/6 мм | вода: 31/35/72 для Ø 5/9/11 мм; воздух: 220/240/430 для Ø 5/9/11 мм |
| 7 | Глубина погружения рабочей части, мм диаметр, мм | 275…825 1,5/3/4,5/6/8 | 525…1425 8,5/14 | 525…1425 5,5/8,5 | 225…535 3/4,5/6/8 | 225…465 11/14 | 225…345 9/11 | 225…465 5/6 |
| 8 | Степень защиты от пыли и воды | IP00 | IP54/IP66 | IP54….IP66 |
| 9 | Материал защитной арматуры | керамика | Инканель 600, разные сорта нержавеющей стали |
| 10 | Условия эксплуатации: температура окр. среды, °С относит. влажность, % | от – 20 до 60 до 95 | от 0 до 80 до 95 |
| 11 | Срок службы, лет | 10 |

Таблица № 2 продолжение (Технические характеристики ДТ серии SXX, оснащённых термопарами)

| № п/п | Модификации Наименование характеристики | S30 | S31 | S40 | S41 | S60 | S61 | S62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка взрывозащиты головы | 0ExiaIICT6; 1ExibIICT6; 1ExdIICT6; 2ExeIICT6 | – | 0ExiaIICT6; 1ExibIICT6; 1ExdIICT6; 2ExeIICT6 |
| 2 | Тип термопары | K, N, J | K, N, J | K, N, J, E | R, S, B | K, N, J |
| 3 | Диапазон рабочих температур, °С | - 200…750; -200…1100 | -200…1100 | 300…1800 | - 200…750; -200…1100 |
| 4 | Класс по ГОСТ Р 8.585-2001 | 1, 2, 3 | 1, 2 | 1, 2, 3 |
| 5 | Пределы допускаемой погрешности: J – класс 1 Е – класс 1 Т – класс 1 K, N – класс 1 S, R – класс 1 J – класс 2 Е – класс 2 Т – класс 2 K, N – класс 2 S, R – класс 2 B – класс 2 Е – класс 3 K, N – класс 3 Т – класс 3 B – класс 3 | при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 750 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 800 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 125 °С Dt = ± 0,5 °С, при t от 125 до 350 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 1300 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от 0 до 1100 °С Dt = ± 1,0 °С, при t от 1100 до 1600 °С Dt = ± (1,0+0,003(t-1100)) °С; при t от 0 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 900 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 900 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 135 °С Dt = ± 1,0 °С, при t от 135 до 400 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 1300 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от 0 до 600 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 600 до 1600 °С Dt = ± 0,0025t; при t от 600 до 1800 °С Dt = ± 0,0025t °С при t от – 200 до – 167 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 167 до 40 °С Dt = ± 2,5 °С; при t от – 250 до – 167 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 167 до 40 °С Dt = ± 2,5 °С; при t от – 200 до – 66 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 66 до 40 °С Dt = ± 1,0 °С; при t от 600 до 800 °С Dt = ± 4,0 °С, при t от 800 до 1800 °С Dt = ± 0,005t °С; |
| 6 | Время термической реакции t0.9 , не более, с | вода: 68/110/215 для Ø 18/24/32 мм; воздух: 740/1070/2100 для Ø 18/24/32 мм | вода:140 для Ø 19 мм; воздух: 1350 для Ø 19 мм | вода:130 для Ø 21,3 мм; воздух: 1250 для Ø 21,3 мм | вода:130/150 для Ø 15/26 мм; воздух: 1250/1500 для Ø 15/26 мм | вода:130/150 для Ø 22/27 мм; воздух: 1250/1500 для Ø 22/27 мм | вода:130/150 для Ø 22/27 мм; воздух: 1250/1500 для Ø 22/27 мм | вода:140/150 для Ø 22/27 мм; воздух: 1350/1500 для Ø 22/27 мм |
| 7 | Глубина погружения рабочей части, мм диаметр, мм | 292…562 18/24/32 | 252…562 17/19/20/22 | 300…1400 21,3 | 225…535 15/26 | 252…802 22/27 | 322…802 22/27 | 225…465 22/27 |
| 8 | Степень защиты от пыли и воды | IP54….IP66 | IP53 | IP54….IP66 |
| 9 | Материал защитной арматуры | Инканель 600, сталь | высокотемпературная сталь, керамика | различные марки сталей |
| 10 | Условия эксплуатации: температура окр. среды, °С относит. влажность, % | от 0 до 80 до 95 |
| 11 | Срок службы, лет | 10 |

Таблица № 2 продолжение (Технические характеристики ДТ серии SXX, оснащённых термопарами)

| № п/п | Модификации Наименование характеристики | S50 | S70 | S80 | S82 | S96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка взрывозащиты головы | 0ExiaIICT6; 1ExibIICT6; 1ExdIICT6; 2ExeIICT6 | 0ExiaIICT6; 2ExeIICT6 | 0ExiaIICT6 | – |
| 2 | Тип термопары | K, N, J, E, T | J, K | K, N, J, E, T | K, N, J, E, T |
| 3 | Диапазон рабочих температур, °С | - 200…350; - 200…750; -200…800; - 200…1100 |
| 4 | Класс по ГОСТ Р 8.585-2001 | 1, 2, 3 | 1, 2 | 1, 2, 3 |
| 5 | Пределы допускаемой погрешности: J – класс 1 Е – класс 1 Т – класс 1 K, N – класс 1 S, R – класс 1 J – класс 2 Е – класс 2 Т – класс 2 K, N – класс 2 S, R – класс 2 B – класс 2 Е – класс 3 K, N – класс 3 Т – класс 3 B – класс 3 | при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 750 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 800 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 125 °С Dt = ± 0,5 °С, при t от 125 до 350 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от – 40 до 375 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 375 до 1300 °С Dt = ± 0,004t °С; при t от 0 до 1100 °С Dt = ± 1,0 °С, при t от 1100 до 1600 °С Dt = ± (1,0+0,003(t-1100)) °С; при t от 0 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 900 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 900 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 135 °С Dt = ± 1,0 °С, при t от 135 до 400 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от – 40 до 333 °С Dt = ± 2,5 °С, при t от 333 до 1300 °С Dt = ± 0,0075t °С; при t от 0 до 600 °С Dt = ± 1,5 °С, при t от 600 до 1600 °С Dt = ± 0,0025t; при t от 600 до 1800 °С Dt = ± 0,0025t °С при t от – 200 до – 167 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 167 до 40 °С Dt = ± 2,5 °С; при t от – 250 до – 167 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 167 до 40 °С Dt = ± 2,5 °С; при t от – 200 до – 66 °С Dt = ± 0,015׀t׀ °С, при t от – 66 до 40 °С Dt = ± 1,0 °С; при t от 600 до 800 °С Dt = ± 4,0 °С, при t от 800 до 1800 °С Dt = ± 0,005t °С; |
| 6 | Время термической реакции t0.9 , не более, с | вода: 31/35/72 для Ø 3/5/9,5 мм; воздух: 220/240/430 для Ø 3/5/9,5 мм | вода: 31/35/72 для Ø 6/9,53/12,7 мм; воздух: 220/240/430 для Ø 6/9,53/12,7 мм | вода:0,7/3,2/6,7/10 для Ø 1,5/3/4,5/6 мм; воздух: 25/70/120/170 для Ø1,5/3/4,5/6 мм | вода:0,7/3,2/6,7/10 для Ø 1,5/3/4,5/6 мм; воздух: 25/70/120/170 для Ø1,5/3/4,5/6 мм | вода:3,2/10 для Ø3/6 мм; воздух: 70/170 для Ø3/6 мм |
| 7 | Глубина погружения рабочей части, мм диаметр, мм | 275…825 3/4,5/6/8/9,5 | 525…1425 6/8/9,53/12,7 | 525…1425 1,5/3/4,5/6 | 150….350 1,5/3/4,5/6 | 1775….3600 0,5….6 |
| 8 | Степень защиты от пыли и воды | IP54/IP66 | IP54….IP66 | IP00 | IP54 | IP54….IP66 |
| 9 | Материал защитной арматуры |  |  |  |  |  |
| 10 | Условия эксплуатации: температура окр. среды, °С относит. влажность, % | от 0 до 80 до 95 | В зависимости от материала кабеля: PVC -20…105; Silicon -60…180; Teflon -75…260; fiberglass -60…400 до 95 | от 0 до 80 до 95 |
| 11 | Срок службы, лет | 10 |